## Slide 1: ICS回课 13
郭梓墨

## Slide 2: 0.上一讲回顾：
内存局部性：
  动机：程序更容易使用地址接近于先前使用过的数据的数据
  分为空间与时间局部性
  空间局部性：邻近的数据更有可能连续访问
  时间局部性：先前访问过的数据更有可能访问

## Slide 3: 0.上一讲回顾
Memory Hierarchy
  上一层作为下一层的缓存

## Slide 4: 0.上一讲回顾
缓存：
  缓存相对较小，较快
  访问的两种情况：Hit/Miss
    Hit：访问的数据在缓存内
    Miss：访问的数据不在缓存内，分为3种（3C，Cold/Capacity/Conflict）
      Cold – 程序启动时缓存中未加载数据
      Capacity – 工作集大于缓存大小
      Conflict – 多个块映射到同一个缓存区域

## Slide 5: 1.1 内存读写流程
CPU先将需要访问的地址传输到Cache
  若命中：直接返回访问的值
  否则：通过总线将地址传输至Main Memory，获取对应位置的数据，并修改Cache

## Slide 6: 2.Cache结构
地址被从高到低分为tag，index与offset三段
先利用index找到cache中的组（Set）
再根据tag（是否与组内某一行的tag相同）与validation bit（是否为1）查看是否命中
最后根据offset决定取出数据的位置。

## Slide 7: 2.1 直接映射
每一个Set中只有一行

## Slide 8: 2.1 直接映射
Set ID | v | tag | Block
0 | 1 | 101 | M[0xA0~0xA7]
1 | 0 |  | 
2 | 0 |  | 
3 | 1 | 001 | M[0x38~0x3F]
8位地址，8bytes/block，short类型
访问1：0x3A = 0011 1010 cache Hit!
直接取set 3的2，3两个byte

## Slide 9: 2.1 直接映射
Set ID | v | tag | Block
0 | 1 | 101 | M[0xA0~0xA7]
1 | 0 |  | 
2 | 0 |  | 
3 | 1 | 001 | M[0x38~0x3F]
8位地址，8bytes/block，short类型
访问1：0x3A = 0011 1010 cache Hit!
直接取set 3的2，3两个byte
访问2：0x49 = 0100 1001 Miss
访问内存。

## Slide 10: 2.1 直接映射
Set ID | v | tag | Block
0 | 1 | 101 | M[0xA0~0xA7]
1 | 1 | 010 | M[0x48~0x4F]
2 | 0 |  | 
3 | 1 | 001 | M[0x38~0x3F]
8位地址，8bytes/block，short类型
访问1：0x3A = 0011 1010 cache Hit!
直接取set 3的2，3两个byte
访问2：0x49 = 0100 1001 Miss
访问内存。

## Slide 11: 2.2 组相联
每一个Set中存在着多个行

## Slide 12: 2.2 组相联
Set ID | v | tag | Block
0 | 1 | 1010 | M[0xA0~0xA7]
0 | 0 |  | 
1 | 0 |  | 
1 | 1 | 0011 | M[0x38~0x3F]
8位地址，8bytes/block，short类型
2 lines/set
访问1：0x3A = 0011 1010 cache Hit!
直接取set 3的2，3两个byte
访问2：0x49 = 0100 1001 Miss
访问内存。

## Slide 13: 2.2 组相联
Set ID | v | tag | Block
0 | 1 | 1010 | M[0xA0~0xA7]
0 | 1 | 0100 | M[0x48~0x4F]
1 | 0 |  | 
1 | 1 | 0011 | M[0x38~0x3F]
8位地址，8bytes/block，short类型
2 lines/set
访问1：0x3A = 0011 1010 cache Hit!
直接取set 3的2，3两个byte
访问2：0x49 = 0100 1001 Miss
访问内存。

## Slide 14: 2.3 一般情况 – 读取
下面的讨论基于存在2^e个Sets，每个Sets中存在2^e行，每一个block的尺寸是2^b进行。
读取时，先根据index查找对应的Set，再根据tag逐一与Set中的行进行验证
若存在tag与index均匹配且valid bit为1的行，则根据offset从行中对应位置取出数据

## Slide 15: 2.3 一般情况 – 写入
下面的讨论基于存在2^e个Sets，每个Sets中存在2^e行，每一个block的尺寸是2^b进行。
写入时存在多种方案：
命中时直接写入内存（write-through）还是先写入Cache待交换时写入内存（write-back）？
未命中时写入Cache的某一行中（write-allocate）还是直接写入内存（no-write-allocate）？

## Slide 16: 2.3 一般情况 – 写入
更好地利用Cache
选择write-back+write-allocate

## Slide 17: 2.3 一般情况 – 写入
在每一行中添加一个dirty bit（以标记是否需要写入内存）
当write hit时直接写入cache，并将dirty bit置为1
Miss时先把对应的block读入cache，再写入数据，置dirty bit为1
在交换时将整个块写入内存，并归零dirty bit

## Slide 18: 2.4 讨论
为什么使用中间的位作为查找Set的index？

## Slide 19: 2.4 讨论
为什么使用中间的位作为查找Set的index？
空间连续性强：选择高位作为index时，访问相邻元素易引发Conflict Miss，降低Cache效果

## Slide 20: 2.5 intel i7缓存结构分析

## Slide 21: 2.6 Cache性能指标
Miss Rate：Cache Miss的比例
Hit Time：Cache Hit时所需时钟周期数
Miss Penalty：Cache Miss时带来的额外时间开销，可能在量级上与Hit Time有显著差异

## Slide 22: 3.1 示例程序分析

## Slide 23: 3.2 The Memory Mountain

## Slide 24: 3.3 另一个例子：矩阵乘法
由于矩阵的行是连续存储的，在计算矩阵乘法时，若可以行遍历更多矩阵，则可以更好地利用局部性提升效率

## Slide 25: 3.3 另一个例子：矩阵乘法
由于矩阵的行是连续存储的，在计算矩阵乘法时，若可以行遍历更多矩阵，则可以更好地利用局部性提升效率
经典方法：A的某一列逐元素乘以B的某一行，存入C的某一位置

## Slide 26: 3.3 另一个例子：矩阵乘法
由于矩阵的行是连续存储的，在计算矩阵乘法时，若可以行遍历更多矩阵，则可以更好地利用局部性提升效率
糟糕的情况：把B的某一元素存起来，和A某一列元素分别向成并累加在C的某一行上

## Slide 27: 3.3 另一个例子：矩阵乘法
由于矩阵的行是连续存储的，在计算矩阵乘法时，若可以行遍历更多矩阵，则可以更好地利用局部性提升效率
一种优化：将A的某一个元素存入寄存器，并用其乘以B的某一行，累加在C的某一行上

## Slide 28: 3.4 miss次数分析
假设Cache每一Block可以存储8个矩阵元素
计算C的每一个位置需要miss 9n/8次
一共9n^3/8次

## Slide 29: 3.5 一种解决方案
将矩阵分成B*B子矩阵
Miss次数降低至n^3/4B
(此时B不能过大，否则可能超出cache大小)

## Slide 30: 3.5 一种解决方案
代码分析：

## Slide 31: 感谢聆听！