## Slide 1: ICS小班 Week8
2026.10.28

## Slide 2: Lec11: Processor Arch: Pipelined

## Slide 3: 流水线
延迟（latency）：完成一条指令的时间
吞吐量（throughput）：完成指令的速度
thoughput ≥ 1 / latency

## Slide 4: 流水线
流水线提高吞吐量，同时轻微增加延迟
- 时钟周期必须大于最慢的组合逻辑
- 组合逻辑间不能相互影响（插入流水线寄存器）

## Slide 5: 流水线
每条指令在流水线中向前
由时钟控制切换

## Slide 6: SEQ+
改变
- 使更新 PC 在一个时钟周期开始时执行
- 没有硬件寄存器存放 PC

## Slide 7: PIPE-
改变
- 增加流水线寄存器
- 通过 Select A 减少流水线寄存器状态数（SEQ 中访存写入的值只有 valA / valP）
- 通过 Predict PC 预测下一条指令

## Slide 8: PC 选择
区分 f_predPC 和 f_pc

## Slide 9: PC 选择
f_predPC：根据指令预测
f_pc：选择
- E 阶段判断 Cnd 不成立， M 阶段发回原 valP
- M 阶段取回的地址，W阶段发回
- 预测的 f_predPC

## Slide 10: 数据冒险
第 x 条指令使用的寄存器
- 若在第 x-4 条指令更新，正确
- 若在第 x-3 条指令更新，D 阶段对应 W 阶段，错误
- 若在第 x-2/x-1 条指令更新，同样错误
不需要等到 W 阶段，需要的值在 E 或 M 阶段就已经获得

## Slide 11: 数据冒险
在哪条指令更新 | 该指令已到什么阶段 | 在 E 阶段获得 值 = ？条件 d_src = ？ | 在 M 阶段获得 值 = ？条件 d_src = ？
x-3 | W | W_valE：由前面传入 W_dstE：由前面传入 | W_valM：由前面传入 W_dstM：由前面传入
x-2 | M | M_valE：由前面传入 M_dstE：由前面传入 | m_valM：在该阶段获得 M_dstM：由前面传入
x-1 | E | e_valE：在该阶段获得 e_dstE：在该阶段获得 | 无法解决
第 x 条指令使用的寄存器
在 D 阶段使用转发获得数据

## Slide 12: 数据冒险
注意优先级
应取最晚的修改结果（即处于流水线更早的阶段）
此处包含 select A 的逻辑

## Slide 13: load/use 数据冒险
仅针对第 x 条指令与第 x-1 条指令
判断条件（对应图中时刻 6）
- E_icode∈{ IMRMOVL, IPOPL } && E_dstM == d_srcA || E_dstM == d_srcB
展示的是该指令 D 阶段和上一条指令 M 阶段的关系
但需要在上一条指令在 E 阶段时判断并解决

## Slide 14: load/use 数据冒险
具体解决
（即决定下一周期的寄存器状态）
- F：暂停（与当前周期相同）
- D：暂停（与当前周期相同）
- E：气泡（不接受当前 D 往后传送，在下一周期不工作）
结果
- 从当前指令开始往后都依次推后一步
- 下一周期当前指令 D 对应上一指令 M，顺利完成转发

## Slide 15: ret
第 x 条指令为 ret
返回地址 M 阶段取出，W 阶段提供给 select PC
第 x+4 条指令能正确取回指令，中间 3 条取出了错误指令
判断条件（对应图中时刻 3、4、5）
- IRET ∈{ D_icode, E_icode, M_icode }
（对应中间三条指令的F阶段）

## Slide 16: ret
具体解决
- F：暂停（与当前周期相同，即重新取指）
- D：气泡（不接受当前 F 往后传送，在下一周期不工作）
结果
- 连续 3 周期重复取指，但不传递到 D 阶段
- 直到第 4 周期取出正确指令

## Slide 17: 分支预测错误
第 x 条指令为 jXX，预测行为是默认跳转
Cnd 在 E 阶段求得，在此才能发现预测错误
在 M 阶段提供给 select PC 进行选择
第 x+3 条指令能正确取回指令，中间 2 条取出了错误指令
判断条件（对应图中时刻 5）
- E_icode = IJXX && !e_Cnd
（D 阶段也知道指令是 IJXX，但 E 阶段才有 Cnd，所以一次判断解决两条指令，与 ret 不同）

## Slide 18: 分支预测错误
具体解决
- D：气泡（不接受第 x+2 条指令的 F 阶段）
- E：气泡（不接受第 x+1 条指令的 D 阶段）
结果
- 一次性清除了两条错误指令，下一周期开始恢复正常
对比
- ret 在连续 3 个周期判断，每次清除一条指令

## Slide 19: 组合

## Slide 20: 组合

## Slide 21: 练习

## Slide 22: 异常处理
要求
- 流水线最深的指令引起的异常，优先级最高
（即最早的一条异常指令，与转发优先级相反）
- 异常可能由于分支预测错误被取消
- 异常时必须禁止更新条件码、数据内存、寄存器

## Slide 23: 练习
F T T F T

## Slide 24: 思考1
ret 中 F 阶段可以是正常吗？
分支预测错误中 F 阶段可以是暂停吗？

## Slide 25: 思考1
F 阶段的正常与暂停区别仅在于是否更新 F_predPC
接下来的指令：被清除；使用 M_valA（原valP）或 W_valM
无论如何都不会使用到 predPC
因此正常和暂停都可以（考试以课本为准）

## Slide 26: 思考2
SelectPC 中，使用 e_valA、m_valM（同时也改条件）可行吗？

## Slide 27: 思考2
可行
好处：在控制冒险时减少一个时钟周期得到正确结果
坏处：时钟周期可能要延长
本质是时钟周期数与时钟周期长度的权衡问题
若压缩在同一个周期，则出现 M、F 阶段访存在同一周期
故选择了浪费周期数
相反，转发中使用了 e_valE 和 m_valM，本身开销小

## Slide 28: 思考3
时钟上升沿时，流水线寄存器接收输入，需要经过微小时延
如果后面的组合逻辑读取了未更新的输出，会不会出问题？
不会，组合逻辑是持续相应的
只要在整个时钟周期内能完成状态传递即可

## Slide 29: Lec12: The Memory Hierarchy

## Slide 30: RAM
SRAM（L1~L3 Cache）
- 双稳态，稳定
DRAM（主存）
- 对干扰敏感
- 周期性读出重写刷新每一位
- 行地址→行缓冲区→列地址
SDRAM ≠ SRAM + DRAM

## Slide 31: 内存模块

## Slide 32: ROM
PROM：可编程 ROM，只能编程一次
闪存：基于 EEPROM，固态硬盘基于闪存
存储在 ROM 中的程序称为固件，计算机系统通电后会运行固件
有些类型既可以读又可以写

## Slide 33: 访问主存

## Slide 34: 访问磁盘

## Slide 35: 磁盘

## Slide 36: 练习
C
6 + 0.5 / 7500 * 60 * 1000 = 10
此处忽略了传送时间

## Slide 37: 固态硬盘
读比写快
数据以页读写，只有在一页所属块整个被擦除后才能写这一页
随机写很慢（需要擦除、复制已有数据）
随机访问时间比旋转磁盘快，能耗低，更贵
闪存块会磨损

## Slide 38: 局部性
时间：重复访问同一元素/指令
空间：访问相邻元素/指令
- 对具有步长为 k 的引用模式的程序，k 越小空间局部性越好
- 对指令来说，循环有好的时空局部性，循环体越小，迭代次数越多，局部性越好

## Slide 39: 单位

## Slide 40: 练习

## Slide 41: 知识前瞻
高速缓存 Cache
- 读数据基本规则
- Cache 结构与地址的对应关系
- 替换规则
- 写入规则

## Slide 42: 知识前瞻
优化程序性能
- 如何衡量程序性能
- 如何从指令层面分析
- 如何优化

## Slide 43: 谢谢！