## Slide 1: ICS小班 Week7
2026.10.21

## Slide 2: Lec9: Processor Arch: ISA&Logic

## Slide 3: ISA
ISA（Instruction-Set Architecture）指令集体系结构
软硬件之间的抽象层：
- 编译器知道允许哪些指令
- 处理器知道如何执行指令

## Slide 4: CISC / RISC
C：complex
- x86
R：reduced
- ARM、RISC-V、MIPS

## Slide 5: Y86-64
- 指令变长，执行时仍然一次读出 10 字节（最长的指令）
- 寄存器 4 位（半个字节），立即数 8 字节
- 基址+偏移方式寻址
- 无 immovq

## Slide 6: Y86-64
特点
- 只有 15 个程序寄存器（简化编码）
- OPq 只对寄存器进行操作（常数先加载到寄存器）
- 分支指令和调用指令的目的是绝对地址（而非相对寻址）
- subq 同时生成条件码（类似地，testq 用 andq 替代）

## Slide 7: 练习

## Slide 8: 硬件控制语言 HCL
例如：bool out = (s && a) || (!s && b)
- 描述的是状态之间的关系，非动作序列
- 持续响应
- 没有“短路求值”

## Slide 9: 存储器
“时钟寄存器”：时钟控制的简单状态（Y86 中 PC、CC、Stat）
“随机访问存储器”：虚拟内存 + 寄存器

## Slide 10: 时钟
需要更新的值已经产生，在时钟上升沿完成写入

## Slide 11: 练习

## Slide 12: 寄存器
寄存器文件不是组合电路，有内部存储
- 读：以地址为输人、数据为输出的一个组合逻辑块
- 写：由时钟控制，时钟上升沿触发
内存类似

## Slide 13: Lec10: Processor Arch: Sequential

## Slide 14: Y86-84的顺序实现
F（fetch）：取指
D（decode）：译码
E（execute）：执行
M（memory）：访存
W（write back）：写回
更新 PC

## Slide 15: pushq
pushq %rsp
压入栈中的是 %rsp 原始值
原因：访存阶段 rA 和 %rsp 独立，且最后阶段才将 -8 后的 %rsp 写回

## Slide 16: popq
popq %rsp
栈顶弹出会覆盖 +8 后的 %rsp
原因：先写入 valE，再写入 valM

## Slide 17: pushq / popq

## Slide 18: jXX
在执行阶段计算 Cnd
在更新 PC 阶段用 Cnd 判断
CC 是条件码寄存器（一组）
Cnd 是条件信号（0/1）

## Slide 19: cmovXX
在执行阶段计算 Cnd
在写回阶段用 Cnd 判断

## Slide 20: SEQ
SEQ 中由时钟控制的：
- 程序计数器 PC
- 条件码寄存器 CC
- 寄存器的写端口
- 数据内存的写端口
其他都可看作组合逻辑

## Slide 21: SEQ
不同阶段产生的值
- F：valP、valC
- D：valA、valB
- E：valE
- M：valM
- W：无

## Slide 22: Fetch
valC 对应指令中的常数
- 用于计算
- 用于跳转
valP 为 PC + 指令长度
- 一般情况下的下一条指令地址

## Slide 23: Decode
valA 的寄存器有 rA / %rsp
valB 的寄存器有 rB / %rsp
所有 %rsp 与压栈、弹栈、调用、返回有关
- valB = %rsp 时用于计算 %rsp的变化（E）
- valA = %rsp 时用于访存取出栈中的返回值（M）

## Slide 24: Execute
valE 两个操作数
- valB / 0
- valA / valC / ±8
- valB ± 8 计算 %rsp 改变
- 0 + valA/valC 直接传值
- valB + valC 计算访存地址

## Slide 25: Memory
访存的地址只有 valA / valE
- valA = R[%rsp]
- valE 为计算后得到的地址（偏移、调用、压栈）
访存写入的值只有 valA / valP
- valA 为一个寄存器的值
- valP 将 call 时返回地址压栈

## Slide 26: Write back
写回的只有 valE / valM

## Slide 27: 更新 PC
PC可能更新为 valP / valC / valM
- valP：正常下一条指令
- valC：跳转
- valM：返回地址

## Slide 28: SEQ

## Slide 29: 练习
%rbp -> %rsp
M8[%rsp] -> %rbp
%rsp += 8
%rbp + 8 -> %rsp
M8[%rbp] -> %rbp

## Slide 30: 练习

## Slide 31: 练习

## Slide 32: 知识前瞻
流水线
- 基本原理
- 几类问题
- 不同的解决方式

## Slide 33: 知识前瞻
存储器
- 不同存储器的基本原理

## Slide 34: 谢谢！